Учреждение образования

«Мозырский государственный педагогический

университет имени И.П. ШАМЯКИНА»

Кафедра методики технологического образования

# ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

Тестовые задания для организации самостоятельной работы студентов

Составитель:

С.Н. Гладкий, старший преподаватель кафедры методики технологического образования УО МГПУ им. И. П. Шамякина

# Мозырь 2012

Тестовые задания по технологии обработки металлов предназначены для подготовки к зачетам и экзаменам студентов факультета технологии, а также для контроля их знаний и умений. Они включают в себя 100 вопросов из двух разделов: «Ручная и механизированная обработка металлов» и «Механическая обработка металлов».

К каждому заданию дано несколько ответов, из которых только один верный. Необходимо выбрать верный ответ и обвести соответствующий номер кружком.

Для самоконтроля в конце издания приводится ключ к ответам на все вопросы.

| 1 | Технологический переход характеризуется постоянством: а) технологических операций; б) применяемого инструмента; в) применяемой СОЖ; г) поверхностей, образуемых обработкой; д) рабочих ходов. | 1) а, д; 2) б, г; 3) в, г; 4) б, д. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Как называются измерительные инструменты, изображенные на рисунках? | 1) I – кронциркуль; II – радиусомер; 2) I – кронциркуль; IV – радиусомер; 3) I – радиусомер; III – резьбомер; 4) III – резьбомер; IV – нутромер. |
| 3 | Правка является технологической операцией устранения: а) овальности; б) волнистости; в) несоосности; г) бугорков; д) вмятин. | 1) а, д; 2) б, в; 3) в, г; 4) б, д. |
| 4 | Для рубки металлов применяют: | 1) бородок; 2) шабер; 3) канавочник; 4) рейсмус. |
| 5 | Настольными ручными рычажными ножницами можно резать листовую сталь толщиной до: | 1) 4 мм; 2) 3 мм; 3) 2,5 мм; 4) 1,5 мм. |
| 6 | Графической документацией не является: | 1) эскиз; 2) чертёж; 3) технический рисунок; 4) технологическая карта. |
| 7 | Наибольший предельный размер детали равен 20,1 мм. Номинальный размер детали составляет 20 мм. Определите нижнее предельное отклонение, если поле допуска для данной детали равно 0,3. | 1) –0,2; 2) 19,8; 3) 19,7; 4) –0,3. |
| 8 | Угольник-центроискатель используется для: | 1) нахождения центров отверстий на деталях типа «втулка»; 2) нахождения центров отверстий на деталях типа «ласточкин хвост»; 3) нахождение центров отверстий на деталях цилиндрической формы; 4) нахождение центров отверстий на деталях прямоугольной формы. |
| 9 | Технологическая операция рубки металлов предназначена для: а) удаления с заготовки слоя металла; б) пробивания отверстий; в) разделения заготовки на части; г) образования на заготовке засечек; д) подготовки деталей к резке. | 1) а, г; 2) б, в; 3) а, в; 4) а, д. |
| 10 | По расположению режущих ножей ножницы делятся на: | 1) верхние и нижние; 2) правые и левые; 3) внутренние и наружные; 4) открытые и закрытые. |
| 11 | В технологической карте не содержится: | 1) технологический процесс для изготовления изделия; 2) сборочный чертеж готового изделия; 3) технический рисунок готового изделия; 4) материал для изготовления изделия. |
| 12 | На рисунке изображен знак, принятый для обозначения шероховатости поверхности: | 1) вид обработки которой не устанавливается; 2) образованной снятием стружки; 3) образуемой без снятия стружки; 4) не обрабатываемой по данному чертежу. |
| 13 | Разметочные линии подразделяют на: а) контурные; б) прямолинейные; в) плоскостные; г) пространственные; д) контрольные. | 1) а, д; 2) а, б; 3) б, в, г; 4) только а. |
| 14 | Режущая часть зубила имеет форму: | 1) иглы; 2) ножа; 3) клина; 4) топора. |
| 15 | Определите передний угол зуба полотна ножовки по металлу, у которого задний угол составляет 10°, а угол заострения 60°: | 1) 10°; 2) 20°; 3) 40°; 4) 70°. |
| 16 | В маршрутной карте не содержится: | 1) последовательность выполнения работы для изготовления изделия; 2) материал для изготовления изделия; 3) технический рисунок готового изделия; 4) графическое изображение обрабатываемой заготовки. |
| 17 | Тонколистовым металлом является металл, толщина которого не более: | 1) 2 мм; 2) 2,5 мм; 3) 3 мм; 4) 4 мм. |
| 18 | Кернеры служат для: | 1) маркировки стали; 2) нанесения разметочных линий; 3) нанесения углублений; 4) пробивания отверстий в сортовом прокате. |
| 19 | Металл можно разрезать ножницами: а) стуловыми; б) чашечными; в) рычажными; г) трубчатыми; д) усиленными. | 1) а, г; 2) б, в; 3) а, в; 4) а, д. |
| 20 | Без дополнительных приспособлений ножовкой по металлу нельзя резать: | 1) пруток; 2) жесть; 3) сортовой прокат; 4) шестигранные заготовки. |
| 21 | Чтобы ширина разреза, сделанного ножовкой по металлу была немного больше толщины ножовочного полотна делается разводка: а) «попарно»; б) «по клину»; в) «по зубу»; г) «по полотну»; д) «по диагонали». | 1) а, д; 2) б, г; 3) в, г; 4) только в. |
| 22 | Гибке подвергаются только: | 1) упругие материалы; 2) пластичные материалы; 3) легированные материалы; 4) стали. |
| 23 | Найдите неверное название свёрла среди перечисленных терминов: | 1) центровое; 2) спиральное; 3) ленточное; 4) кольцевое. |
| 24 | В качестве режущего инструмента при ручном полировании металлов применяется: | 1) притир; 2) войлочная ткань; 3) шабер; 4) наждачная шкурка. |
| 25 | Для чего используют фальцевый шов? | 1) для соединения заготовок из жести; 2) для пайки заготовок из жести; 3) для клепания заготовок из жести; 4) для увеличения жёсткости изделия. |
| 26 | Найдите неточность при перечислении названий видов насечек напильников. | 1) рашпильная; 2) дуговая; 3) косая; 4) двойная. |
| 27 | При гибке детали под углом 90° без закругления внутри длину криволинейного участка берут равной: | 1) от 0,25S до 0,5S; 2) от 0,3S до 0,5S; 3) от 0,5S до 0,8S; 4) от 0,5S до S. |
| 28 | Отверстие нельзя получить способом: | 1) фальцовки; 2) пробивания; 3) зенкерования; 4) распиливания. |
| 29 | Какое свойство грунта обеспечивает его преимущество перед красками, лаками и эмалями при покраске металлических деталей? | 1) теплопроводность; 2) гигроскопичность; 3) диффузия; 4) адгезия. |
| 30 | При фальцовке металлов применяют швы: а) одинарный стоячий; б) реечное соединение; в) двойной реечный; г) одинарный угловой сваленный; д) угловое соединение. | 1) а, б, г; 2) а, в, г; 3) б, в, д; 4) в, г, д. |
| 31 | Среди названий способов опиливания напильниками найдите неточность. | 1) косым штрихом; 2) перекрестным штрихом; 3) прямым штрихом; 4) поперечным штрихом. |
| 32 | Длина заготовки для колечка, показанного на рисунке, округленно равна: | 1) 209 мм; 2) 219 мм; 3) 229 мм; 4) 239 мм. |
| 33 | Шлифовальная шкурка на тканевой основе состоит из: а) ленты-основы; б) пряжы нити; в) противоприлипающих компонентов; г) пасты ГОИ; д) абразивных зёрен. | 1) а, б, д; 2) а, в, д; 3) а, г, д; 4) в, г, д. |
| 34 | Соединение деталей из металлов на клею является: | 1) стационарным; 2) подвижным; 3) разъёмным; 4) неразъёмным. |
| 35 | Какую округленную длину должен иметь каждый из двух одинаковых листов жести, чтобы после соединения их одинарным лежачим фальцевым швом шириной 5 мм получить лист, общей длинной 1000 мм? | 1) 503 мм; 2) 508 мм; 3) 513 мм; 4) 518 мм. |
| 36 | Как называются напильники с условными номерами 0 и 1? | 1) драчёвые; 2) рашпильные; 3) бархатные; 4) надфили. |
| 37 | Среди перечисленных слов (терминов) найдите правильное название сверла. | 1) кольцевое; 2) цилиндрическое; 3) шлицевое; 4) прямое. |
| 38 | Приспособлением для шлифования может быть: | 1) металлический уголок; 2) фальцмейсель; 3) крейцмейсель; 4) деревянная колодка. |
| 39 | Подготовка поверхностей металлов к склеиванию включает в себя: | 1) циклевание; 2) полирование; 3) обезвоживание; 4) обезжиривание. |
| 40 | Флюс используют при: | 1) пайке; 2) отделке; 3) клепании; 4) окраске. |
| 41 | Лужение применяют для: а) предохранения изделий от коробления; б) подготовки деталей к склеиванию; в) подготовки деталей к паянию; г) подготовки деталей к покраске; д) предохранения изделий от коррозии. | 1) а, д; 2) б, г; 3) в, г; 4) в, д. |
| 42 | Диаметр отверстий под заклепки в стальной полосе толщиной 2 мм, из которой надо изготовить обруч должен быть: | 1) от 2,0 до 2,2 мм; 2) от 4,0 до 4,2 мм; 3) от 4,0 до 4,5 мм; 4) от 5,0 до 5,3 мм. |
| 43 | При заточке инструмента между подручником и шлифовальным кругом заточного станка устанавливают зазор: | 1) от 2 до 3 мм; 2) от 2 до 4 мм; 3) от 2,5 до 3,5 мм; 4) от 3 до 5 мм. |
| 44 | Чем отличается эскиз от рабочего чертежа детали? а) эскиз выполняется в меньшем масштабе; б) эскиз выполняется без точного соблюдения масштаба; в) эскиз выполняется без соблюдения пропорций; г) эскиз выполняется от руки, а рабочий чертёж – с помощью чертёжных инструментов; д) эскиз выполняется с соблюдением пропорций. | 1) а, г; 2) а, д; 3) б, г; 4) б, в, г. |
| 45 | Механическая ножовка Н-1 управляется при помощи: | 1) механического привода; 2) электрического привода; 3) пневматического привода; 4) гидравлического привода. |
| 46 | В марке припоя ПОС-90 цифра указывает на процентное содержание: | 1) сурьмы; 2) олова; 3) оксида углерода; 4) свинца. |
| 47 | Найти тот перечень понятий (при изучении нарезания резьб), в котором допущена неточность. | 1) диаметр резьбы: наружный, средний, внутренний; 2) шаг резьбы: крупный, средний, мелкий; 3) метчик для нарезания резьбы: черновой, средний, чистовой; 4) резьба: наружная, внутренняя. |
| 48 | Затачиваемую часть инструмента периодически охлаждают в воде, чтобы не допустить: | 1) переточки рабочей части; 2) нормализации рабочей части; 3) отжига рабочей части; 4) отпуска рабочей части. |
| 49 | Чем отличается эскиз от технического рисунка детали? а) эскиз выполняется в меньшем масштабе; б) эскиз более наглядно изображает деталь; в) эскиз выполняется от руки, а технический рисунок – с помощью чертёжных инструментов; г) эскиз выполняется с помощью чертёжных инструментов, а технический рисунок – от руки; д) эскиз выполняется в прямоугольной проекции. | 1) а, д; 2) только д; 3) б, д; 4) в, г. |
| 50 | Выберите правильное соответствие названия элементов детали и цифр обозначающих эти элементы: а) галтель; б) проточка; в) резьба; г) фаска. | 1) а–4; б–2; в–3; г–1; 2) а–1; б–2; в–3; г–4; 3) а–4; б–1; в–3; г–2; 4) а–2; б–4; в–3; г–1. |
| 51 | В какой последовательности следует использовать перечисленные ниже инструменты? | 1) натяжка, обжимка, поддержка; 2) поддержка, натяжка, обжимка; 3) обжимка, поддержка, натяжка; 4) обжимка, натяжка, поддержка. |
| 52 | Укажите правильное графическое изображение резьбы в отверстии шестигранной гайки. |  |
| 53 | После заточки чертилки выполняется операция доводки режущей части на: | 1) оселках; 2) напильниках; 3) шлифовальных станках; 4) алмазных кругах. |
| 54 | Металлорежущие станки могут быть классифицированы по следующим признакам: а) по степени надежности; б) по степени универсальности; в) по степени автоматизации; г) по степени механизации; д) по массе. | 1) а, б, д; 2) б, в, г; 3) б, в, д; 4) в, г, д. |
| 55 | Определите округленно скорость резания при точении на токарном станке, если диаметр заготовки равен 30 мм, а частота вращения шпинделя 760 мин-1. | 1) 7 мм/мин; 2) 72 мм/мин; 3) 72 м/мин; 4) 7 м/мин. |
| 56 | Какую длину должны иметь стержни заклёпок с полукруглыми головками для соединения внахлест концов стального обруча толщиной 2 мм? | 1) от 3 до 5 мм; 2) от 5 до 6 мм; 3) от 7 до 9 мм; 4) от 9 до 10 мм. |
| 57 | Укажите правильное графическое изображение резьбы на стержне болта с шестигранной головкой. |  |
| 58 | В составе какого металла больше всего углерода? | 1) бронза; 2) чугун; 3) сталь; 4) латунь. |
| 59 | В механической ножовке Н-1 в направляющих рукава передвигается: | 1) режущая рама; 2) пильная рама; 3) шпиндель; 4) шатун. |
| 60 | Заготовку диаметром 22 мм требуется обточить до диаметра 10 мм. Какой должна быть глубина резания, чтобы эту работу можно было выполнить в три одинаковых прохода. | 1) 2 мм; 2) 1,5 мм; 3) 1 мм; 4) 0,5 мм. |
| 61 | Суппорт служит для: | 1) закрепления режущих инструментов и сообщения им поступательного движения; 2) поддержания обрабатываемой детали; 3) крепления задней бабки; 4) крепления передней бабки. |
| 62 | Указать правильное название поверхностей на головке прямого проходного токарного резца: а) передняя; б) главная задняя; в) главная передняя; г) вспомогательная передняя; д) вспомогательная задняя. | 1) а, б, д; 2) б, в, г; 3) б, в, д; 4) в, г, д. |
| 63 | При частоте вращения шпинделя станка ТВ-6 700 об/мин скорость резания равна 21,98 м/мин. Определить диаметр обрабатываемой заготовки. | 1) 70 мм; 2) 20 мм; 3) 15 мм; 4) 10 мм. |
| 64 | Для соединения деталей применяются стандартные крепежные резьбовые детали: а) штифты; б) болты; в) шурупы; г) винты; д) шпильки. | 1) а, б, г; 2) б, в, г; 3) только б, г; 4) б, г, д. |
| 65 | На токарном станке ТВ-6 имеется: а) червячная передача; б) фрикционная передача; в) цепная передача; г) ременная передача; д) реечная передача. | 1) а, б, г; 2) а, в, д; 3) а, г, д; 4) б, г, д. |
| 66 | Определите конусность детали, у которой диаметр большего основания равен 20 мм, диаметр меньшего основания равен 14 мм и длина конуса равна 60 мм. | 1) 1:5; 2) 10:1; 3) 1:10; 4) 1:20. |
| 67 | Дано соотношение между углами резца: α:γ:β = 1:2:3. Определить угол резания. | 1) 45°; 2) 60°; 3) 70°; 4) 75°. |
| 68 | В конструкции прямого проходного токарного резца используют такие понятия как поверхность, режущая кромка, вершина. Найти их общее количество (сумму). | 1) 3; 2) 4; 3) 5; 4) 6. |
| 69 | Заготовка диаметром 40 миллиметров за 5 проходов токарного резца уменьшилась на 25%. Определить глубину резания. | 1) 1 мм; 2) 1,5 мм; 3) 2 мм; 4) 2,5 мм. |
| 70 | Что называется передним углом? | 1) угол между передней поверхностью и главной секущей плоскостью; 2) угол между передней и задней поверхностями; 3) угол между передней поверхностью и плоскостью резания; 4) угол между передней поверхностью и плоскостью перпендикулярной плоскости резания. |
| 71 | Величина перемещения резца при повороте лимба на одно деление называется: | 1) люфтом; 2) глубиной резания; 3) ценой деления; 4) величиной подачи. |
| 72 | Закрепление заготовок, инструментов и установка приспособлений на станке ТВ-6 – это: | 1) обслуживание; 2) управление; 3) настройка; 4) наладка. |
| 73 | При точении заготовки диаметром 10 мм на станке ТВ-6 скорость резания равна 21,98 м/мин. Определить частоту вращения шпинделя станка. | 1) 70 об/мин; 2) 170 об/мин; 3) 510 об/мин; 4) 700 об/мин. |
| 74 | Заготовка в виде правильного конуса имела длину 100 мм и диаметр основания 40 мм. Затем её укоротили на 20 мм со стороны основания. Укажите конусность оставшейся части заготовки. | 1) 1:5; 2) 1:4; 3) 1:2,5; 4) 1:3,5. |
| 75 | Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия? | 1) зенковка; 2) развертка; 3) зенкер; 4) сверло. |
| 76 | Токарные резцы подразделяются по форме головки на: | 1) правые и левые; 2) цельные и составные; 3) Прямые и отогнутые; 4) трёхугольные и фасонные. |
| 77 | Сравнить суммарное количество поверхностей и суммарное количество режущих кромок на головке прямого проходного токарного резца. | 1) 2:3; 2) 3:2; 3) 2:2; 4) 3:3. |
| 78 | Частоту вращения шпинделя станка ТВ–6 можно вычислить по следующей формуле: | 1) n = π D/1000v; 2) n = 1000·π/v·D; 3) n = 1000·v/π·D; 4) n = 1000·D/π·v. |
| 79 | К цилиндрическим поверхностям предъявляются следующие требования: а) чистота поверхности; б) жесткость; в) цилиндричность; г) круглость; д) соосность. | 1) а, в, д; 2) б, в, г; 3) б, в, д; 4) в, г, д. |
| 80 | Какой из перечисленных узлов станка преобразует вращательное движение ходового винта в прямолинейное поступательное движение суппорта? | 1) гитара станка; 2) фартук станка; 3) коробка подач станка; 4) шпиндель станка. |
| 81 | Сверла крепятся в пиноли задней бабки токарного станка ТВ-6 при помощи: а) сверлильного патрона; б) шпинделя; в) переходной втулки; г) конуса Морзе; д) нониуса. | 1) а, б; 2) а, в; 3) а, г; 4) в, д. |
| 82 | Какие элементы различают на рабочей части развертки: а) направляющий конус; б) центровое отверстие; в) шейка; г) заборная часть; д) калибрующая часть. | 1) а, б, г; 2) а, в, д; 3) а, г, д; 4) б, г, д. |
| 83 | Скорость резания при точении увеличивается если: а) увеличить глубину резания; б) увеличить подачу резца; в) увеличить диаметр обрабатываемой заготовки; г) увеличить количество проходов; д) увеличить частоту вращения шпинделя. | 1) а, б; 2) б, в; 3) в, г; 4) в, д. |
| 84 | При фрезеровании заготовок рассматривают два основных вида: | 1) правое и левое; 2) встречное и попутное; 3) продольное и поперечное; 4) горизонтальное и вертикальное. |
| 85 | Делительные головки служат для: а) установки оси обрабатываемой заготовки под необходимым углом относительно плоскости стола станка; б) для периодического поворота заготовки вокруг её оси на определенный угол; в) преобразования вращательного движения вала или винта станка в поступательное движение заготовки; г) непрерывного вращения заготовки при нарезании винтовых канавок или винтовых зубьев зубчатых колёс; д) увеличения частоты вращения шпинделя. | 1) а, б, г; 2) а, б, д; 3) б, в, г,; 4) б, г, д. |
| 86 | Заготовки на станке ТВ-6 поддерживают задним центром, если длина их вылета из трехкулачкового патрона превышает диаметр: | 1) в 1,2 раза; 2) в 1,5 раза; 3) в 2 раз; 4) в 4 раза. |
| 87 | Определить угол заострения резца, если передний угол равен 15°, а задний угол равен 8°. | 1) 23°; 2) 67°; 3) 75°; 4) 82°. |
| 88 | Определить скорость резания при обтачивании детали диаметром D=60мм, если число оборотов шпинделя n=500 об/мин. | 1) 9,4 м/мин; 2) 83,6 мм/мин; 3) 83,6 м/мин; 4) 94,2 м/мин. |
| 89 | Укажите, чем ограничен наибольший возможный диаметр обрабатываемой заготовки: | 1) ходом поперечных салазок суппорта; 2) диаметром отверстия шпинделя; 3) расстоянием раздвижения кулачков патрона от центров; 4) расстоянием от линии центров до станины. |
| 90 | Делительные головки подразделяются на: а) механические и оптические; б) механические и автоматические; в) непосредственного, простого и дифференциального деления; г) простого, сложного и дифференциального деления; д) простого и специального деления. | 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, д. |
| 91 | Вылет резца из резцедержателя на станке ТВ-6 не должен превышать: | 1) высоты державки резца; 2) 1,5 высоты державки резца; 3) 1,8 высоты державки резца; 4) 2 высоты державки резца. |
| 92 | Гитара сменных зубчатых колес на станке ТВ-6 предназначена: а) для изменения направления движения суппорта; б) для изменения числа оборотов шпинделя; в) для наладки станка на требуемую подачу; г) для наладки станка на требуемый угол уклона; д) для наладки станка на требуемый шаг резьбы. | 1) а, б; 2) а, в; 3) в, г; 4) в, д. |
| 93 | В единичном производстве при обработке фасонных поверхностей целесообразно применять: | 1) обработку при помощи конусной линейки; 2) обработку проходными резцами при одновременном использовании продольной и поперечной подачи; 3) обработку при помощи копира; 4) обработку при помощи мерного штихмаса. |
| 94 | В устройстве фрезерного станка рассматривают: а) суппорт; б) шпиндель; в) консоль; г) фартук; д) стол. | 1) а, б, д; 2) б, в, г; 3) б, в, д; 4) в, г, д. |
| 95 | Определите величину подачи при сверлении заготовки толщиной 10 мм, если при частоте вращения шпинделя станка 300 мин-1 эта заготовка просверливается за 20 секунд. | 1) 0,1 мм/об; 2) 0,2 мм/об; 3) 0,3 мм/об; 4) 1 мм/об. |
| 96 | Каким из указанных способов целесообразнее получить коническую поверхность (фаску) на конус стержня под нарезание резьбы плашкой: | 1) при помощи конусной линейки; 2) поворотом верхних салазок суппорта; 3) смещением корпуса задней бабки; 4) широким резцом. |
| 97 | Что понимается под основным параметром токарно-винторезного станка: | 1) угол поворота верхних салазок суппорта; 2) длина станка; 3) высота центров над станиной; 4) диаметр отверстия шпинделя. |
| 98 | Благодаря какому виду обработки достигается упрочнение поверхностного слоя детали? | 1) притирка; 2) шлифовка; 3) наклепывание; 4) обкатка. |
| 99 | Модульными фрезами обрабатывают: | 1) угловые канавки; 2) зубья колёс; 3) фасонные поверхности; 4) пазы и прямые канавки. |
| 100 | Определите, при какой подаче производилась обработка на токарном станке участка детали длиной 50 мм, если шпиндель за время ее обработки совершил 250 оборотов | 1) 0,2 мм/об; 2) 0,3 мм/об; 3) 0,5 мм/об; 4) 5 мм/об. |

Ключи к тестам по дисциплине «Технология обработки металлов»

| Номер вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правиль-ный ответ | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |

| Номер вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правиль-ный ответ | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |

| Номер вопроса | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правиль-ный ответ | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |

| Номер вопроса | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правиль-ный ответ | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |

| Номер вопроса | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правиль-ный ответ | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |

| Номер вопроса | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правиль-ный ответ | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |